## Slide 1
LiDAR 射线追踪辅助 GNSS NLOS 检测
把 3D 点云当作“城市”，判断每颗卫星信号是直射还是被楼挡住
UrbanNav HK Medium-Urban-1 · 香港西九龙 · 2021-05-17 · ~657 历元

## Slide 2
问题：城市峡谷里，卫星信号会被楼挡住
2 / 13
• 香港高楼林立，很多卫星信号无法直达接收机
• 信号被楼挡住后经墙面反射再到达 — 这叫 NLOS（非直射）
• 反射让信号多走一段路 → 测距偏长 → 定位偏差可达几十米
楼
楼
接收机
卫星A
直射 LOS
卫星B
✗ 被楼挡住
反射到达 (NLOS) 多走了 ΔL

## Slide 3
核心思路：用 LiDAR 地图给每颗卫星“连连看”
3 / 13
• LiDAR 扫描得到的 3D 点云 = 这座城市的精确模型（含每一栋楼）
• 从接收机朝卫星方向画一条直线（射线）
• 射线一路畅通 → LOS（直射）；中途撞到楼 → NLOS（被挡）
• 纯几何判断，不需要训练数据，又快又可解释
• 好处：知道哪些卫星不可信，就能在定位时区别对待

## Slide 4
整体流程：五步走
4 / 13
1
LiDAR 点云地图
2
算卫星方向 方位/仰角
3
射线投射 判 LOS/NLOS
4
反射几何 估算 ΔL
5
送入定位 做改正
本次汇报聚焦中间三步（红/橙框）——射线追踪如何判 NLOS、如何把“多走的路”算出来。

## Slide 5
第一步：把点云变成“积木世界”（体素地图）
5 / 13
• 体素 = 把空间切成 0.5m 的小方块；方块里有点 = 这里有建筑
• 先过滤掉地面点（只保留接收机高度以上），避免误判
• 这样射线只要查“方块占用没占用”，速度极快
8,531,577
点云总点数
2,860,032
过滤地面后
0.5 m
体素大小
1,333,519
占用体素数

## Slide 6
第二步：算出每颗卫星在天上的方向
6 / 13
• 逐历元、逐卫星计算方位角 + 仰角（卫星在天空哪个位置）
• 三大星座一起用：GPS + 北斗 BeiDou + 伽利略 Galileo
• 星座越多 → 可见卫星越多 → 几何越好 → 定位越稳
5.8
GPS 颗/历元
6.4
北斗 颗/历元
3.8
伽利略 颗/历元
15.9
平均总数/历元

## Slide 7
第三步：发射射线，逐格检查有没有撞楼
7 / 13
• 沿卫星方向每 0.5m 前进一步，查这个小方块是不是建筑；80m 内撞到 → NLOS，否则 LOS
楼
接收机
卫星
✗ 撞到楼 → NLOS
每 0.5m 前进一步，逐个小方块检查有没有建筑
处理速度 14,773 条/秒（全程约 1 秒）

## Slide 8
结果：超过一半卫星是 NLOS
8 / 13
Chart: 
| LOS | NLOS
s | 4472 | 6578
• 总计 11,050 条卫星×历元
• NLOS 6,578 条 = 59.5%
• 平均每历元 15.9 颗可见，约 9.5 颗被挡
• 直接用全部伪距定位，必然受严重多径污染

## Slide 9
进阶：不止一次反射 — 二次反射建模
9 / 13
• 射线撞墙后，用周围点云算出墙面朝向（法向量，PCA），再沿镜面反射方向继续追踪第二面墙
楼
楼
接收机
卫星
d1
d2
信号拐两次弯：撞墙1 (d1) → 反射 → 撞墙2 (d2) → 到接收机，总额外路径 ≈ d1 + d2

## Slide 10
把“多走的路”算出来：反射几何 ΔL
10 / 13
ΔL = 2 · d · cos θ
• d = 撞墙距离，θ = 入射角（由法向量算出）
• ΔL = 信号比直线多走的距离
2,753
成功建模 NLOS
6.70 m
ΔL 均值
6.45 m
ΔL 中位数
54.6°
平均入射角
Chart: 
| 轻度 <2m | 强反射 2-10m | 严重 ≥10m
ΔL | 402 | 1868 | 483
多径严重程度分布： 大多数 NLOS 属“强反射” （高楼幕墙），均值约 6.7m

## Slide 11
这有什么用：把 ΔL 还给定位
11 / 13
• NLOS 卫星的伪距减去 ΔL → 修正多径误差；不可靠的还可降权或剔除
• 三种定位模式对比（水平均值误差）：
Chart: 
| 基准 baseline | 剔除 exclusion | 改正 correction
m | 26.45 | 99 | 39.97
• 剔除全部 NLOS → 卫星不够用，反而更差（99m）
• 改正目前 39.97m，仍未超过 baseline 26.45m
• 为什么？见下一页

## Slide 12
目前的局限 & 下一步
12 / 13
局限
• 建模覆盖率仅 42%（3,825 条 NLOS 因时间戳没对上被跳过）
• 41% 的反射面是墙角/曲面，法向量不可靠，ΔL 偏差 5–15m
• 改正太“一刀切”，没按置信度加权
下一步
• 修复时间戳/闰秒对齐 → 建模覆盖率 42% → >85%
• 按法向量置信度做“软改正”，平面性低就少改
• 加入故障检测剔除（FDE / RAIM），去掉漏判的大误差卫星
• 目标：correction RMS 降到 20–25m 以下，真正超过 baseline

## Slide 13
一页总结
• 跑通端到端射线追踪流水线：LiDAR 地图 → 卫星方向 → LOS/NLOS → 反射 ΔL → 定位
• 量化香港城市峡谷 NLOS 比例：59.5%（11,050 条中 6,578 条）
• 几何建模反射多径：ΔL 均值 6.7m，纯几何、可解释、14,773 条/秒
• 多星座 baseline 已达 26.45m，城市峡谷里属较好水平
• 下一步把改正做出正收益（提覆盖率 + 置信度加权 + FDE）